Общие требования охраны труда при проведении

погрузочно-разгрузочных работ.

Разработаны согласно требованиям «Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.09.2014 г. № 642н.

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться под руководством ответственного лица, назначенного приказом организации, который должен следить за тем, чтобы выбор способов погрузки, разгрузки и складирования материалов и изделий соответствовал требованиям охраны труда.

При проведении погрузочных работ в транспортные средства и прицепы необходимо соблюдать следующие требования:

| ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ перед началом погрузки/выгрузки, водитель грузового автомобиля должен заглушить двигатель авто и поставить его на ручной тормоз; водитель грузового автомобиля должен сдать ключи на охрану или повесить их на карабин, размещенный на воротах/электрических воротах; разгружаемые/загружаемые транспортные средства должны быть защищены от движения, когда погрузочная техника въезжает в прицеп. Для этого необходимо использовать противооткатные упоры (под задние колеса – 2 шт.); перед автомобилем должны быть установлены сигнальные конусы или переносной знак «СТОП», чтоб обозначить, что ведутся погрузочно-разгрузочные работы и водитель не смог начать движение на автомобиле до тех пор, пока конусы и/или знак не будут убраны ЗАПРЕЩАЕТСЯ водителю находиться в кузове автомобиля во время погрузочно-разгрузочных работ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять погрузочно/разгрузочные работы (одновременно въезжать и выполнять работы внутри кузова грузового автомобиля) одновременно двумя погрузчиками, а также при нахождении в кузове автомобиля людей. ЗАПРЕЩАЕТСЯ загружать автомобили выше номинальной грузоподъемности! РИСКИ ПРИПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНИКИ опрокидывание; столкновение (как столкновения между техникой и пешеходами, так и между различными видами погрузочной техники); зажатие частей тела между погрузочной техникой и прочими предметами, имеющимися на рабочем месте; падение грузов при транспортировке и при штабелировании; | ДЛЯ ЭЛЕКТРО- И АВТОПОГРУЗЧИКОВ Все погрузчики, находящиеся в эксплуатации в организации: должны быть зарегистрированы в местном органе ГОСТЕХНАДЗОРа; должны быть застрахованы; должны проходить периодический технический осмотр и освидетельствование в соответствии с указаниями завода-изготовителя; результаты фиксируются в журнале ежесменного тех. обслуживания погрузчиков Все электро- и автопогрузчики должны быть оборудованы: исправным звуковым сигналом; зеркалами заднего вида; световой сиреной (проблесковым маячком); фонарем заднего хода со звуковой сигнализацией; исправным ремнем безопасности; фонарями для использования на плохо освещаемых участках; системой защиты от падающих предметов; Водителю погрузчика ЗАПРЕЩАЕТСЯ: оставлять ключи в замке зажигания, а также передавать ключ другим лицам, кроме лица, ответственного за безопасное производство работ; выполнять какие-либо операции и передвигаться с поднятыми вилами; перевозить людей с помощью погрузочной техники; поднимать на высоту людей на вилах. ПРЕДЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ АВТО- И ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКОВ 5 КМ/Ч На участках, где работают пешеходы и погрузочная техника приоритет отдан пешеходу, поэтому водитель погрузочной техники должен уступать дорогу пешеходам. Правило передвижения погрузчиков и пешеходов: пешеходы не должны держаться на расстоянии от работающей погрузочной техники; водители должны стараться сохранять дистанцию до пешеходов и между другими видами погрузочной техники; водителям погрузочной техники допускается уменьшать дистанцию, если техника движется на встречу друг другу, но скорость должна быть снижена до 3 км/ч. |
| --- | --- |
| ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ПЕРСОНАЛУ Работники, участвующие в производственных процессах погрузки, разгрузки и транспортирования грузов, должны знать: устройство и правила безопасной эксплуатации грузоподъемных и транспортных средств, свои производственные инструкции и инструкции смежных профессий; назначение и содержание выполняемых операций, и их связь с другими операциями. назначение, устройство и требования к средствам оснащения, к съемным грузозахватным приспособлениям, таре и др. опасные и вредные свойства материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и других обрабатываемых грузов. опасные и вредные производственные факторы процессов погрузки, разгрузки, транспортирования и складирования грузов. приемы безопасного выполнения производственных операций погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. правила пожарной безопасности. правила личной гигиены, способы оказания первой медицинской помощи. правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации. Водители авто- и электропогрузчиков должны быть обучены в специализированных учебных центрах, имеющих лицензию, и иметь квалификационные удостоверения, дающее право на управление конкретным видом техники (с указанием типа погрузчика) и удостоверения на II группу по электробезопасности (для управления электропогрузчиком). |
| ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦОДЕЖДЕ |
| Если спецодежда работников оборудована светоотражающими элементами, то сигнальный жилет использовать не обязательно, но.при этом светоотражающие элементы как минимум должны быть на рукавах и на спине спецодежды, а также на брюках. |
| ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ |
| Работать в сигнальном жилете | Работать в защитной каске | Работать в защитной обуви | Внимание. Погрузчик | Проход запрещен (на участках, предназначенных только для проезда техники) | Запрещается использовать наушники и гарнитуру |